Übung – Geometrie – 2. Halbjahr 2010/2011

Name: ___________________________	Datum:  ___________

| 1. |  |
| --- | --- |

8 cm

8 cm                                                                                  5 cm

21 cm                           20 cm

In einem Betrieb werden Maschinenteile entsprechend der Skizze hergestellt.

Die Werkstücke werden aus 45 m langen Stahlstangen mit quadratischem Querschnitt (a = 8,5 cm) gefertigt.

- Berechne das Volumen des Abfalls, der bei der Herstellung eines Maschinenteils anfällt.

| 2. |  |
| --- | --- |
| Die nebenstehende Abbildung zeigt einen Pflanzenkübel aus Beton (Maße in cm). Der Boden besteht aus einer massiven Betonplatte von 5 cm Höhe. Wie viel Erde (in cm³) kann in den Kübel gefüllt werden? Wie viel Beton wird benötigt (in cm³), um diesen Pflanzenkübel herzustellen. |  |

| 3. |  |
| --- | --- |

Zum Befestigen eines rechteckigen Parkplatzes verwendet eine Baufirma Verbundpflastersteine aus Beton. Die Abbildung zeigt den Grundriss eines solchen symmetrischen Pflastersteines.

- Wie viele dieser Steine werden für 1 m² Verbundpflaster benötigt? (Die Breite der Fugen bleibt unberücksichtigt)

- Der Pflasterstein ist 8 cm hoch. Berechne das Volumen eines Pflastersteines.

| 4. |  |
| --- | --- |
| Die Maße eines Tanks ergeben sich aus nebenstehender Skizze. Wie viele Liter Heizöl kann der Tank fassen? Wie viele m² Blech werden zur Herstellung des Tanks benötigt? |  |

Hinweise:

- Du kannst deine Formelsammlung verwenden.

- Du sollst ohne Taschenrechner arbeiten.

- Die Aufgabe 4 b kannst du mit Hilfe der Formelsammlung lösen.

Viel Erfolg !!

Lösungen

| 1. |  |
| --- | --- |

8 cm

8 cm                                                                                5 cm

21 cm                       20 cm

In einem Betrieb werden Maschinenteile entsprechend der Skizze hergestellt.

Die Werkstücke werden aus 45 cm langen Stahlstangen mit quadratischem Querschnitt (a = 8,5 cm) gefertigt.

- Berechne das Volumen des Abfalls, der bei der Herstellung eines Maschinenteils anfällt.

Lösung

Gegeben: r = 2,5 cm; hZyl = 20 cm; hQu = 21 cm; hges = 45 cm

a* = 8 cm; a = 8,5 cm

a)

Antwort:

Es entstehen 1514 cm³ Abfall.

| 3. |  |
| --- | --- |
| Zum Befestigen eines rechteckigen Parkplatzes verwendet eine Baufirma Verbundpflastersteine aus Beton. Die Abbildung zeigt den Grundriss eines solchen symmetrischen Pflastersteines. |
| Wie viele dieser Steine werden für 1 m² Verbundpflaster benötigt? (Die Breite der Fugen bleibt unberücksichtigt) b) Der Pflasterstein ist 8 cm hoch. Berechne das Volumen eines Pflastersteines. |
| Lösung a) Die Fläche stellt ein Rechteck dar, aus dem zwei trapezförmige Flächen herausgeschnitten wurden. 1 m² = 10000 cm² 10000 : 265 = 37,74 Es werden 38 Steine pro m² gebraucht. Lösung b) |

| 4. |  |
| --- | --- |
| Die Maße eines Tanks ergeben sich aus nebenstehender Skizze. Wie viele Liter Heizöl kann der Tank fassen? Wie viele m² Blech werden zur Herstellung des Tanks benötigt? |  |

Der Tank besteht aus einem Zylinder und aus einem Quader.

Maße des Zylinders: r = 0,4 m; h = 2 m

Maße des Quaders: a = 0,8 m; b = 2 m; c = 0,9 m

# Berechnung des Volumens

# Berechnung der Oberfläche